## Slide 1
فرکانس میکروکنترلر: freq (8000000)
تعداد باود در هر ثانیه: baudRate (1225)
تعداد دور هر فرکانس بالا در یک ثانیه: highFreq (7350)
تعداد دور هر فرکانس پایین در یک ثانیه: lowFreq (4900)
rx_buf_size (32)
timer_clock_select (3)
زمان هر دور تایمر 2 بر حسب میکروثانیه: micros_per_timer_count (8 / (freq / 1000000)) = 8r / (8000000r/s / 1000000µ) = 8r / 8r/µs = 1µs/r
زمان هر باود بر حسب میکروثانیه: bit_period (1000000 / baudRate) = 1000000µ / 1225b/s = 816µs/b
زمان هر دور فرکانس بالا برحسب میکروثانیه: high_freq_micros (1000000 / highFreq) = 1000000µ / 7350r/s = 136µs/r
زمان هر دور فرکانس پایین بر حسب میکروثانیه: low_freq_micros (1000000 / lowFreq) = 1000000µs / 4900r/s = 204µs/r
تعداد دور فرکانس بالا در هر باود: high_freq_cnt (bit_period / high_freq_micros) = 816µs/b / 136µs/r = 6r/b
تعداد دور فرکانس پایین در هر باود: low_frec_cnt (bit_period / low_freq_micros) = 816µs/b / 204µs/r = 4r/b
تعداد دوری که تایمر 2 در هر باود میزند: tcnt_bit_period (bit_period / micros_per_timer_count) = 816µs/b / 1µs/r = 816r/b
نسبت زمان هر دور فرکانس بالا به زمان هر دور تایمر 2: tcnt_high_freq (high_freq_micros / micros_per_timer_count) = 136µs/r / 1µs/r = 136
نسبت زمان هر دور فرکانس پایین به زمان هر دور تایمر 2: tcnt_low_freq (low_freq_micros / micros_per_timer_count) = 204µs/r / 1µs/r = 204
tcnt_high_th_l (tcnt_high_freq * 0.90) = 34 * 0.90 = 122
tcnt_high_th_h (tcnt_high_freq * 1.15) = 34 * 1.15 = 156
tcnt_low_th_l (tcnt_low_freq * 0.85) = 51 * 0.85 = 173
tcnt_low_th_h (tcnt_low_freq * 1.10) = 51 * 1.10 = 224
816µs
136µs
204µs
CS12 | CS11 | CS10 | Description
0 | 0 | 0 | No clock source (Timer/Counter stopped)
0 | 0 | 1 | clk
0 | 1 | 0 | clk/8
0 | 1 | 1 | clk/64
1 | 0 | 0 | clk/256
1 | 0 | 1 | clk/1024
1 | 1 | 0 | External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.
1 | 1 | 1 | External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.
TCCR1B – Timer/Counter Control Register B |  |  |  |  |  |  | 
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
ICNC1 | ICES1 | - | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10
W | W | R | R | R/W | R/W | R/W | R/W
High
Low

## Slide 2
// Analog comparator interrupt
ISR(ANALOG_COMP_vect)
{
SoftModem::activeObject->demodulate();
}
void SoftModem::demodulate(void)
{
uint8_t t = TCNT2;
uint8_t diff;
diff = t - _lastTCNT;
if(diff < 4)
return;
_lastTCNT = t;
if(diff > (uint8_t)(TCNT_LOW_TH_H))
return;
_lastDiff = diff;
if(_lastDiff >= (uint8_t)(TCNT_LOW_TH_L))
{
_lowCount += _lastDiff;
if(_recvStat == INACTIVE)
{
// Start bit detection
if(_lowCount >= (uint8_t)(TCNT_BIT_PERIOD * 0.5))
{
_recvStat = START_BIT;
_highCount = 0;
_recvBits = 0;
OCR2A = t + (uint8_t)(TCNT_BIT_PERIOD) - _lowCount;
TIFR2 |= _BV(OCF2A);
TIMSK2 |= _BV(OCIE2A);
}
}
}
else if(_lastDiff <= (uint8_t)(TCNT_HIGH_TH_H))
{
if(_recvStat == INACTIVE)
{
_lowCount = 0;
_highCount = 0;
}
else
{
_highCount += _lastDiff;
}
}
}
TCNT2 – Timer/Counter Register |  |  |  |  |  |  | 
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
TCNT2[7:0] |  |  |  |  |  |  | 
R/W | R/W | R/R | R/R | R/W | R/W | R/W | R/W
OCR2A – Output Compare Register A |  |  |  |  |  |  | 
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
OCR2A[7:0] |  |  |  |  |  |  | 
R/W | R/W | R/R | R/R | R/W | R/W | R/W | R/W
TIFR2 – Timer/Counter2 Interrupt Flag Register |  |  |  |  |  |  | 
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
- | - | - | - | - | OCF2B | OCF2A | TOV2
R | R | R | R | R | R/W | R/W | R/W
TIMSK2 – Timer/Counter2 Interrupt Mask Register |  |  |  |  |  |  | 
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
- | - | - | - | - | OCIE2B | OCIE2A | TOIE2
R | R | R | R | R | R/W | R/W | R/W
High
Low
34 * 0.90 = 30
34 * 1.15 = 39
51 * 0.85 = 43
51 * 1.10 = 56

## Slide 3
// Timer 2 compare match interrupt A
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
{
OCR2A += (uint8_t)TCNT_BIT_PERIOD;
SoftModem::activeObject->recv();
}
void SoftModem::recv(void)
{
uint8_t high;
// Bit logic determination
if(_highCount > _lowCount)
{
_highCount = 0;
high = 0x80;
}
else
{
_lowCount = 0;
high = 0x00;
}
// Start bit reception
if(_recvStat == START_BIT)
{
if(!high)
{
_recvStat++;
}
else
{
goto end_recv;
}
}
// Data bit reception
else if(_recvStat <= DATA_BIT)
{
_recvBits >>= 1;
_recvBits |= high;
_recvStat++;
}
// Stop bit reception
else if(_recvStat == STOP_BIT)
{
if(high)
{
// Stored in the receive buffer
uint8_t new_tail = (_recvBufferTail + 1) & (SOFT_MODEM_RX_BUF_SIZE - 1);
if(new_tail != _recvBufferHead)
{
_recvBuffer[_recvBufferTail] = _recvBits;
_recvBufferTail = new_tail;
}
else
{
;// Overrun error detection
}
}
else
{
;// Fleming error detection
}
goto end_recv;
}
else
{
end_recv:
_recvStat = INACTIVE;
TIMSK2 &= ~_BV(OCIE2A);
}
}
Low
Start bit
High
Data bit
High
Data bit
High
Data bit
Low
Data bit
High
Data bit
High
Data bit
Low
Data bit
Low
Data bit
High
Stop bit
OCR2A – Output Compare Register A |  |  |  |  |  |  | 
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
OCR2A[7:0] |  |  |  |  |  |  | 
R/W | R/W | R/R | R/R | R/W | R/W | R/W | R/W
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
_recvBufferTail
_recvBufferHead

## Slide 4
onsubmit="generate($('data').value)
function $(name)
{
return document.getElementById(name);
}
function generate(str)
{
if (str.length == 0) return;
var utf8 = toUTF8(str);
console.log(utf8);
var sampleRate = 29400;
var baud = 1225;
var freqHigh = 7350;
var freqLow = 4900;
var spb = sampleRate / baud; // 24 samples per bit
var preCarrierBits = Math.ceil(sampleRate * 40 / 1000 / spb); // 49 bits
var postCarrierBits = Math.ceil(sampleRate * 5 / 1000 / spb); // 6.125 bits => 7 bits
var size = (preCarrierBits + postCarrierBits + 10 * utf8.length) * spb;
var data = "RIFF" + chr32(size + 36) + "WAVE" + "fmt " + chr32(16, 0x00010001, sampleRate, sampleRate, 0x00080001) + "data" + chr32(size);
function pushData(freq, samples)
{
for (var i = 0; i < samples; i++)
{
var v = 128 + 127 * Math.sin((2 * Math.PI) * (i / sampleRate) * freq);
data += chr8(v);
}
}
pushData(freqHigh, preCarrierBits * spb);
for (var x in utf8)
{
var c = (utf8[x] << 1) | 0x200;
for (var i = 0; i < 10; i++ , c >>>= 1)
pushData((c & 1) ? freqHigh : freqLow, spb);
}
pushData(freqHigh, postCarrierBits * spb);
if (size + 44 != data.length) alert("wrong size: " + size + 44 + " != " + data.length);
dataURI = "data:audio/wav;base64," + escape(btoa(data));
audio = new Audio(dataURI);
audio.play();
$('jmp').disabled = false;
}
function toUTF8(str)
{
var utf8 = [];
for (var i = 0; i < str.length; i++)
{
var c = str.charCodeAt(i);
if (c <= 0x7f)
utf8.push(c);
else if (c <= 0x7ff)
{
utf8.push(0xc0 | (c >>> 6));
utf8.push(0x80 | (c & 0x3f));
}
else if (c <= 0xffff)
{
utf8.push(0xe0 | (c >>> 12));
utf8.push(0x80 | ((c >>> 6) & 0x3f));
utf8.push(0x80 | (c & 0x3f));
}
else
{
var j = 4;
while (c >>> (6 * j))
j++;
utf8.push(((0xff00 >>> j) & 0xff) | (c >>> (6 * --j)));
while (j--)
utf8[idx++] = 0x80 | ((c >>> (6 * j)) & 0x3f);
}
}
return utf8;
}
data:audio/wav;base64,